345/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Změna: 65/2006 Sb.;Změna: 65/2006 Sb. (část);Změna: 65/2006 Sb. (část);Změna: 259/2007 Sb.;Změna: 204/2010 Sb. (část);Změna: 204/2010 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

nadpis vypuštěn

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.

DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Položka      Obor   měření,   druh   měřidla             Doba   platnosti

ověření

1            Měřidla   geometrických   veličin

1.1          Měřidla   délky

1.1.1.       Délková   měřidla   na   metrové   zboží       2   roky

1.1.2        Měřická   pásma                          bez   omezení

1.1.3        Měřicí   zařízení   pro   měření   délky       2   roky

navinutelného   zboží

1.1.4        Taxametry                              2   roky

1.1.5        Měřicí   sestavy   taxametru

vozidel   taxislužby                     2   roky

1.1.6        Automatické   hladinoměry

na   stacionárních   nádržích

a)   automatické   hladinoměry             2   roky

b)   automatické   hladinoměry

s   automatickou   kontrolou

metrologických   parametrů            4   roky

1.2          Měřidla   plošného   obsahu

1.2.1        Stroje   na   měření   plochy   usní           1   rok

1.3          Měřidla   objemu,   průtoku

1.3.1        Kovové   odměrné   nádoby                  2   roky

1.3.2        Výčepní   nádoby                         bez   omezení

1.3.3        Odměrné   baňky,   byrety   a   pipety         bez   omezení

používané   ke   kontrole   objemu

1.3.4        Sedimentační   (Westergrenovy)   pipety    bez   omezení

1.3.5        Přepravní   sudy   a   tanky

a)   přepravní   sudy   s   výjimkou   sudů      2   roky

uvedených   v   bodě   b)

b)   přepravní   sudy   vyrobené             bez   omezení

z   korozivzdorných   materiálů,

tvarově   stálé

c)   přepravní   tanky   (cisterny)          4   roky

na   kapaliny

1.3.6        Stacionární   nádrže   používané   jako

měřidla   objemu

a)   chladicí   a   úschovné   nádrže   na       4   roky

mléko

b)   dřevěné   sudy                        5   roků

c)   betonové   a   zděné   skladovací         bez   omezení

nádrže

d)   sudy   a   nádrže   z   ostatních           10   roků

materiálů

1.3.7        Butyrometry                            bez   omezení

1.3.8        Kontrolní   lihová   měřidla   používaná     3   roky

k   měření   objemu   vyrobeného   lihu 1)

1.3.9        Měřidla   protečeného   množství   vody

a)   na   studenou   vodu                    6   roků

b)   na   teplou   vodu                      4   roky

c)   bubnové   vodoměry                    2   roky

d)   objemové   vodoměry                   6   roků *)

*)   Jestliže   byly   objemové

vodoměry   specifikovaného   souboru

následně   ověřeny   hromadně,

a   to   na   základě   vyhovujícího

výsledku   provedené   statistické

výběrové   zkoušky,   stanovuje

se   doba   platnosti   následného

ověření   objemových   vodoměrů

tohoto   souboru   na   3   roky.

1.3.10       Měřidla   protečeného   množství   plynu

a)   membránová   (včetně   plynoměrů        10   roků *)

s   teplotní   korekcí)

*)   Jestliže   byly   membránové

plynoměry   do   velikosti   G6

specifikovaného   souboru   následně

ověřeny   hromadně,   a   to   na

základě   vyhovujícího   výsledku

provedené   statistické   výběrové

zkoušky,   stanovuje   se   doba

platnosti   následného   ověření

plynoměrů   tohoto   souboru

na   4   roky.

b)   s   otáčivými   písty   a   rychlostmi      5   roků

c)   laboratorní                         5   roků

d)   přepočítávače   množství   plynu

podrobované   pravidelné

zkrácené   zkoušce   s   dobou

platnosti   1   rok:

1.   kompaktní                        5   roků

2.   kombinované:

A)   vyhodnocovací

jednotka                   5   roků

B)   snímač   protečeného

množství   plynu             5   roků

C)   snímač   teploty             4   roky

D)   snímač   tlaku               2   roky

1.3.11       Členy   měřidel   a   měřicích   sestav

protečeného   množství   tekutin

a)   snímače   protečeného   množství        6   roků

studené   vody

b)   snímače   protečeného   množství        4   roky

teplé   vody

c)   snímače   protečeného   množství        5   roků

plynu

d)   snímače   tlaku                       2   roky

e)   snímače   tlakové   diference           1   rok

f)   snímače   teploty                     4   roky

g)   průtočné   vibrační   hustoměry         1   rok

h)   vyhodnocovací   jednotky   pro   vodu     6   roků

i)   vyhodnocovací   jednotky   pro          2   roky

kapaliny   jiné   než   voda   nebo

než   zkapalněné   plyny

j)   vyhodnocovací   jednotky

pro   plyn                            5   roků

k)   snímače   teploty   se

zabudovaným   převodníkem             2   roky

l)   snímače   protečeného   množství

kapalin   jiných   než   voda

nebo   než   zkapalněné   plyny           2   roky

m)   snímače   protečeného   množství

zkapalněných   plynů                  1   rok

1.3.12       Měřidla   a   měřicí   sestavy   protečeného   2   roky

množství   kapalin   jiných   než   voda

nebo   než   zkapalněné   plyny

1.3.13       Měřidla   a   měřicí   sestavy   protečeného   1   rok

množství   zkapalněných   plynů

1.3.14       Měřidla   a   měřicí   sestavy   protečeného   1   rok

množství   stlačeného   zemního   plynu

2            Měřidla   mechanických   veličin

2.1          Měřidla   hmotnosti

2.1.1        Závaží   obchodní   a   speciální   běžná      2   roky

(5.   tř.),   přesná   (4.   tř.)   a   jemná

(2   a   3.   tř.)

2.1.2        Váhy   s   neautomatickou   činností

a)   váhy   třídy   I,   II   a   III              2   roky

b)   váhy   třídy   IIII   používané   pro       2   roky

vážení   písku,   přírodního

kameniva,   tuhého   komunálního

odpadu,   recyklovaných   materiálů,

stavební   suti,   minerálních

a   lámaných   materiálů   a   vážení

malty   a   betonu   u   jejich   výrobců

a   přepravců

2.1.3        Váhy   s   automatickou   činností

a)   váhy   pro   vážení   kolejových          2   roky

vozidel   za   pohybu   tř.   0,2;

0,5   a   1

b)   váhy   tř.   0,5;   1   a   2   pro             1   rok

vážení   silničních   vozidel   za

pohybu   pro   stanovení   sankcí,

poplatků,   tarifů   a   daní;   pro

nízkorychlostní   kontrolní   vážení

podle   zvláštního   právního   předpisu 3);

pro   vážení   písku,   přírodního

kameniva,   tuhého   komunálního

odpadu,   recyklovaných   materiálů,

stavební   suti,   minerálních   a

lámaných   materiálů   a   vážení

malty   a   betonu   u   jejich   výrobců

a   přepravců

c)   váhy   pro   vysokorychlostní           1   rok

kontrolní   vážení   silničních

vozidel   za   pohybu   podle

zvláštního   právního   předpisu 3)

s   relativní   chybou   měření   menší

nebo   rovnou   +-   5   %   pro   celkovou

hmotnost   vozidla   a   +-   11   %   pro

zatížení   na   nápravu

d)   pásové   váhy   tř.   0,25;   0,5;   1   a   2    2   roky

e)   váhy   plnicí   a   dávkovací             2   roky

2.1.4        Váhy   kontrolní   s   automatickou          1   rok

i   neautomatickou   činností   používané

výrobci   a   dovozci   hotově   baleného

zboží   pro   měření   skutečného   obsahu

výrobku   v   hotovém   balení

2.1.5        Měřicí   zařízení   pro   zjišťování   zatížení:

a)   na   nápravu   nebo   kolo   u   kolejových   3   roky

vozidel

b)   na   nápravu   u   silničních   vozidel     1   rok

2.1.6        Obilní   zkoušeče                        2   roky

2.2          Měřidla   mechanického   pohybu

2.2.1        Silniční   rychloměry   používané   při      1   rok

kontrole   dodržování   pravidel

silničního   provozu

2.2.2        Tachografy   s   registrací   pracovní

činnosti   řidičů   motorových   vozidel,

která   jsou   jimi   povinně   vybavena

a)   analogové                           2   roky   od   data   ověření

b)   digitální                           2   roky   od   data   ověření

2.3.         Měřidla   tlaku

2.3.1        Oční   tonometry

a)   mechanické   (kontaktní)              1   rok

b)   elektronické   (bezkontaktní)         2   roky

2.3.2        Přístroje   na   měření   tlaku   krve         2   roky

2.3.3        Měřidla   tlaku   v   pneumatikách           2   roky

silničních   motorových   vozidel   s

výjimkou   měřidel   tlaku   používaných

výlučně   pro   měření   tlaku   v   pneumatikách

uživateli   motorových   vozidel.

2.4          Měřidla   síly

2.4.1        Napínací   soupravy   na   předpjatý

beton   a   horninové   kotvy                6  měsíců

3            Měřidla   tepelně   technických   veličin

3.1          Měřidla   teploty   a   tepla

3.1.1        Elektronické   teploměry   lékařské

a   zvěrolékařské                        2   roky

3.1.2        Měřiče   tepla   a   chladu   a   jejich   členy

a)   kompaktní   měřiče   tepla   a   chladu     4   roky

b)   měřidla   protečeného   množství

nosného   média                       4   roky

c)   snímače   teploty                     4   roky

d)   snímače   teploty   se   zabudovaným

převodníkem                         2   roky

e)   snímače   tlaku   a   tlakové

diference                           2   roky

f)   vyhodnocovací   jednotky

kombinovaných   měřičů   tepla

a   chladu                            4   roky

3.1.3        Teploměry   pro   kontrolu   teploty         1   rok

zmrazených   potravin   používané

státními   kontrolními   orgány

3.1.4        Teploměry   pro   kontrolu   teploty

prostředí   a   teplé   užitkové   vody

s   dělením   0,1   st.   C   a   lepším

používané   státními   kontrolními

orgány 2)

a)   skleněné                            4   roky

b)   elektronické                        2   roky

4            Měřidla   elektrických   a   magnetických

veličin

4.1          Měřidla   elektrických   veličin

4.1.1        Indukční   elektroměry   vyrobené   do

31.   prosince   1989

a)   pro   měření   elektrické   energie       10   roků

v   přímém   zapojení

b)   pro   měření   elektrické   energie       5   roků

ve   spojení   s   měřicími

transformátory

4.1.2        Indukční   elektroměry   vyrobené   po

1.   lednu   1990

a)   pro   měření   elektrické   energie       16   roků

v   přímém   zapojení

b)   pro   měření   elektrické   energie

ve   spojení   s   měřicími   transformátory

v   úrovni   NN                         12   roků

c)   pro   měření   elektrické   energie       5   roků

ve   spojení   s   měřicími   transformátory

v   úrovni   VN   a   VVN

4.1.3        Statické   elektroměry

a)   pro   měření   elektrické   energie       12   roků

v   přímém   zapojení

b)   pro   měření   elektrické   energie       12   roků

ve   spojení   s   měřicími   transformátory

v   úrovni   NN

c)   pro   měření   elektrické   energie       5   roků

ve   spojení   s   měřicími   transformátory

v   úrovni   VN   a   VVN

4.1.4        Měřicí   transformátory   proudu   a   napětí

a)   indukční   používané   ve   spojení       bez   omezení

s   elektroměry

b)   kapacitní   používané   ve   spojení      5   roků

s   elektroměry

4.2.1        Měřicí   sestavy   s   Epsteinovým           5   roků

přístrojem   pro   měření   magnetických

vlastností   plechů   pro   elektrotechniku

4.2.2        Měřicí   sestavy   pro   měření   magnetů      5   roků

5            Měřidla   optických   veličin

5.1          Měřidla   světelných   veličin

5.1.1        Optické   radiometry   pro   spektrální      1   rok

oblast   400   nm   až   2800   nm   a   měření

vyzařování   v   rozsahu   10E-3   W.mE-2

až   10   2   W.mE-2

5.1.2        Luxmetry                               2   roky

6            Měřidla   času,   kmitočtu   a   akustických

veličin

6.1          Měřidla   akustického   tlaku

6.1.1        Přístroje   pro   měření   zvuku   tř.   1   a   2   2   roky

6.1.2        Pásmové   filtry                         2   roky

6.1.3        Audiometry   tónové                      2   roky

6.1.4        Měřicí   mikrofony                       2   roky

6.1.5        Osobní   zvukové   expozimetry             2   roky

7            Měřidla   fyzikálně   chemických   veličin

7.1          Měřidla   hustoty

7.1.1        Laboratorní   hustoměry   s   hodnotou       bez   omezení

dílku   menší   než   1   kg.m-3   s   výjimkou

hustoměrů   na   měření   zrnitosti   zemin

(Casagrande)

7.1.2        Laboratorní   lihoměry   s   hodnotou        bez   omezení

dílku   <=    0,2   %

7.1.3        Laboratorní   cukroměry   s   hodnotou       bez   omezení

dílku   0,1   %

7.1.4        Laboratorní   moštoměry   s   hodnotou       bez   omezení

dílku   0,2   kg.hlE-1

7.1.5        Laboratorní   hustoměry   na   mléko         bez   omezení

s   hodnotou   dílku   =<   0,5   kg.mE-3

7.2          Měřidla   indexu   lomu   (refraktometrie)

7.2.1        Hranolové   refraktometry   s   chybou       3   roky

měření   indexu   lomu   menší   nebo

rovnou   +/-   2.10E-4

7.2.2        Hranolové   refraktometry   s   chybou       4   roky

měření   indexu   lomu   menší   nebo

rovnou   +/-   5.10E-5

7.3          Měřidla   vlhkosti   pevných   látek

7.3.1        Vlhkoměry   na   obiloviny   a   olejniny      1   rok

třídy   přesnosti   1   a   2

7.4          Měřidla   chemického   složení

7.4.1        Procesní   plynové   chromatografy   pro     1   rok

stanovení   energetické   hodnoty

zemního   plynu

7.4.2        Analyzátory   alkoholu   v   dechu           1   rok

8            Měřidla   veličin   atomové   a   jaderné

fyziky

8.1          Měřidla   používaná   pro   kontrolu         2   roky

limitů   aktivity   a   objemové   aktivity

výpustí   z   jaderných   zařízení,   ze

zařízení   pro   těžbu   nebo   úpravu

radioaktivních   surovin,   zpracování

nebo   aplikací   radioaktivních   materiálů

a   z   úpraven   radioaktivních   odpadů

a   pro   stanovení   radiační   zátěže   okolí

v   důsledku   výpustí

8.2          Měřidla   aktivity   diagnostických   a      1   rok

terapeutických   preparátů   aplikovaných

in   vivo   pacientům

8.3          Měřidla   používaná   pro   stanovení        2   roky

diagnostických   a   terapeutických

dávek   při   lékařském   ozáření

8.4          Měřidla   objemové   aktivity   222   Rn       2   roky

ve   vzduchu   a   vodě   a   ekvivalentní

objemové   aktivity   222Rn   ve   vzduchu,

a   to   jak   okamžitých   hodnot,   tak

krátkodobých   i   dlouhodobých   průměrů

8.5          Sestavy   používané   pro   kontrolu         1   rok

limitů   ozáření   osob,   hromadně

provozovanou   osobní   dozimetrií

8.6          Spektrometrické   sestavy   pro   analýzu    2   roky

zdrojů   nebo   polí   záření   alfa,   beta,

gama   a   neutronů

8.7          Nespektrometrická   měřidla   aktivit      2   roky

a   dávek   používaná   pro   kontrolu

dodržování   limitů   v   oblasti   radiační

ochrany   nebo   jaderné   bezpečnosti

a   pro   měření  havarijní

8.8          Měřidla   aktivit   a   dávek   používaná      2   roky

pro   kontrolu   limitů   při   nakládání

s   radioaktivními   odpady   a

pro   kontrolu   uvolňovacích   úrovní

a   podmínek   při   uvádění   radionuklidů

do   životního   prostředí

8.9          Sestavy   používané   pro   zjišťování       2   roky

přítomnosti   zdrojů   ionizujícího

záření   při   nelegálním   či   nežádoucím

transportu

8.10         Měřidla   aktivit   pro   kontrolu   mezních

hodnot   obsahu   přírodních   radionuklidů

ve   stavebních   materiálech   a   vodách

a   nejvyšších   přípustných   úrovní

radioaktivní   kontaminace   potravin      2   roky

8.11         Měřidla   dávek   používaná   pro

schvalovací   měření   při   ozařování

potravin                               2   roky

____________________

1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.