# OBJEKTY V KATEGORII „C“     28.8.2002

| Ulice | č.p. | č.o. | Popis poruchy | Opatření navrhovaná statikem při prohlídce |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Březinova | 496 | 12 | 45° trhlina v chodbě v nosném zdivu, zřejmě pokles v podzákladí. | Byly osazeny sádrové terče, které se sledují. | R | mimo zónu |
| Karlínské náměstí | 156 | 2 | Levá strana – průval do sklepa (cca 2 m, plocha 12 m2). Možnost poškození suterénního zdiva. | Vydřevení dvou oblouků na severní straně. | N |  |
| Křižíkova | 272 | 17 | Propadlý chodník vlevo od vstupu a vjezd do dvora. Propadlá podlaha vjezdu pod levým pilířem. | Sledování objektu. | R |  |
| Křižíkova | 138 | 30 | Trhliny ve střední nosné zdi. Pokleslá pavlačová galerie. | U galerie nutno zkontrolovat výdřevy. Přepáskovat trhliny. Kontrola po opadnutí. | B | Prohlídka sklepa po opadnutí vody. |
| Křižíkova | 104 | 32 | Šikmé trhliny v příčné zdi související se zříceným domem číslo 34. Trhliny ve vrcholu kleneb v průjezdu. Vertikální trhlina v dosud stojící příčné zdi. | Nutná speciální sanace. | N |  |
| Křižíkova | 194 | 36 | Porušená čelní nosná zeď. Klesá ke zřícenému domu č. 34, čerstvé trhliny ve vnitřní části. Objekt určen k demolici. |  | N |  |
| Křižíkova | 150 | 43 | Propadlý chodník. |  | R | přemostění |
| Křižíkova | 165 | 45 | Propadlý chodník. |  | R | přemostění |
| Křižíkova | 134 | 58 |  | Zákaz vstupu do dvorní části. DEMOLICE ZADNÍHO PATROVÉHO TRAKTU. | R |  |
| Křižíkova | 76 | 61 | Středový pilíř vedle rozvodné skříně narušen elektroinstalací a má svislé tahové trhliny do výšky asi 1 m. Porušen i vchodový pilíř na pravé straně. |  | A |  |
| Křižíkova | 125 | 63 | Pokleslý chodník. Porušený vstupní pilíř. Porušený klenební pás. |  | R | Zabezpečeno provizorní výdřevou. |
| Křižíkova | 160 | 71 | Objekt ve špatném technickém stavu již před povodní. | Nutné posoudit pevnost zdiva, které je degradováno. | R | DEMOLICE!!! |
| Křižíkova | 384 | 101 | Propadlý celý dvůr. |  | B |  |
| Křižíkova | 385 | 103 | Propadlý celý dvůr. |  | B | Vlasové trhliny v klenbě. |
| Pernerova | 32 | 10 | 2. patro – čerstvé trhliny. | Páska do dvorního traktu A + sádrové terče. | A |  |
| Pernerova | 9 | 40 | Systémové trhliny ve schodišťovém prostoru v návaznosti na dvorní obvodovou stěnu. Opakují se po patrech. | Osadit sádrové terče. Nutno prověřit zbývající část objektu. | R | Objekt navštívil cizí statik a objekt bude dále sledován. Osazeny sádr. terče. |
| Pobřežní | 215 | 13 | Uliční objekt – závažné poruchy v suterénu. | Stará prasklina | B |  |
| Pobřežní | 248 | 17 | Dvorní jednopodlažní objekty – již dříve zchátralé. |  | B |  |
| Pobřežní | 248 | 21 | Dvorní jednopodlažní objekty – již dříve zchátralé. |  | B |  |
| Pobřežní | 248 | 23 | Dvorní jednopodlažní objekty – již dříve zchátralé. |  | B |  |
| Pobřežní | 80 | 38 | Dvorní trakt v pravé části dvora zchátralý. |  | B | Nutno prohlédnout suterén. |
| Pobřežní | 88 | 64 | Velká šikmá trhlina ve střední stěně. Štítová zeď – vyvalená na chodník. |  | R | Doporučena DEMOLICE. |
| Pobřežní |  | 66 | Havarijní římsa + otlučení odfouklé omítky. |  | R |  |
| Pobřežní | 87 | 68 | Propadlý strop a klenební pás. |  | N ! | znepřístupnit chodník |
| Prvního pluku | 321 | 19 | Propad chodníku před objektem. Ve sklepě známky stavební činnost. Chybí podlaha. Velké výmoly, porušeno až na zeminu v místě podlahy. Možnost zřícení. |  | A | přemostění |
| Prvního pluku | 322 | 21 | Podemleté venkovní pilíře. | Nutné podepření. | B | přemostění, podepření. Zpřístupnit suterén – nová prohlídka. |
| Sokolovská | 41 | 7 | Objekt se nachází vedle zříceného objektu 200/9. | Svislé konstrukce nutné podrobně staticky posoudit. | R |  |
| Sokolovská | 204 | 11 | Špatná kvalita zdiva. V levém objektu sedání štítové zdi – smykové trhliny v nadpraží a patrech. Trhliny ve schodišťové zdi. | sledovat | B |  |
| Sokolovská | 342 | 19 | Smykové trhliny od 2. do 5. NP, i v dvorním traktu. Nebezpečí zhroucení celé štítové stěny a přilehlých nosných konstrukcí. Nebylo možné prozkoumat sklep pod narušenou štítovou stěnou. | Nutné sledovat rozvinutí trhliny sádrovými terči. Nepoužívat průchod podle štítové zdi. | A | znepřístupnit průchod a chodník |
| Sokolovská | 89 | 28 | Objekt velmi zchátralý. Probíhají stavební práce nepříliš odborně. | Nutno zajistit stažení objektu. Po opadnutí vody nová prohlídka | R | stažení objektu |
| Sokolovská | 90 | 30 | Stěna do ulice silně oslabená. | Nutný detailní statický posudek. Zákaz vstupu. Po opadnutí vody nová prohlídka | B | podepření překladu výkladců – do té doby uzavřít chodník |
| Sokolovská | 111 | 36 | Před objektem velmi vymletý výkop. Dvorní trakt nepřístupný. | Vstup pro vyklizení potravin možný. | B | přemostění chodníku od č.o. 36 - 52 |
| Sokolovská | 127 | 38 | Nepravidelné staré trhliny v uliční fasádě. Nosné vřeteno točitého schodiště porušeno v 1. NP svislou trhlinou. V ulici výkop. Před objektem podemletý chodník. | Nutné bližší prozkoumání pilíře (vřetena) schodiště a po opadnutí vody ve sklepě – kontrola sklepů a následně vysušení sklepů. | B | přemostění |
| Sokolovská | 181 | 40 | Fasáda do ulice a omítka vnitřního schodiště – rozvoj sítě vlasových trhlin. Pravý sloupek pravého horního okna oddělen trhlinou. Sklepy částečně zatopeny. Pro obklad nebylo možné zkontrolovat stav suterénní kce. Trhlina v zadní stěně prodejní místnosti. Pravý pilíř u vjezdu do domu podemletý (výkop v ulici). | Prozkoumat podemletí pilíře u vstupu a případně podchytit. Zkontrolovat zakryté konstrukce ve sklepě a sledování trhlin. | B | podchytit pilíř u vstupu |
| Sokolovská | 67 | 46 | V objektu zřejmě probíhají rekonstrukční práce. Zjevné trhliny ve stropě i ve svislých konstrukcích objektu. Provedené vodorovné drážky pro instalace ve svislých nosních konstrukcích. | Násilné otevření. Objekt celkově ve špatném atavu | B | přemostění |
| Sokolovská | 43 | 53 | Dřevěné stropy částečně propadlé. Ve sklepě svislé konstrukce bez poruch, ale promáčené dřevěné podhledy. |  | R |  |
| Sokolovská | 113 | 58 | Stavební činnost – nebezpečí vymletí podzákladí. |  | R | přemostění |
| Sokolovská | 94 | 61 | Uliční stěna hodně potrhaná. Potrhaná rovněž římsa. | Z důvodu možnosti pádu římsy zákaz vstupu na chodník.pozor, propadlá podlaha ve dvoře, nutno vidět zbytek sklepa | R | ochranné loubí atiky u č.o. 63 |
| Sokolovská | 120 | 62 | Slyšitelný proud vody ve sklepě. Hygienická stanice - mikrobiologie. |  | A | upozornit vodárny |
| Sokolovská | 97 | 65 | Trhliny v čelní stěně. Trhliny v klenbě v průjezdu. | Zajistit zákaz vstupu na chodník. Nutno prověřit suterén. Zřícení části kleneb v suterénu | N | zábrana vstupu na chodník !!!!! |
| Sokolovská | 86 | 97 | Propadlý chodník před domem. | Nutno prověřit suterénní stěny směrem do ulice. | A | přemostění |
| Sokolovská | 101 | 99 | Propadlý chodník. | Vyklizení restaurace možné. | A | přemostění |
| Sokolovská | 101 | 101b | Propadlý chodník. | Nutno prověřit sklepní stěny směrem do ulice a celý objekt. | A | přemostění |
| Šaldova | 54 | 13 | Kaverny pod dvorním parkovištěm. | Zákaz užívání dvorního parkoviště do doby podrobného průzkumu. | R |  |
| Thámova | 136 | 8 |  | Nepoužívat. | B | Římsa ve špatném stavu. |
| Vítkova | 236 | 15 |  | Nutné okamžité statické zajištění. | A/C | C-objekt vlevo! |
| Vítkova | 130 | 19 | Trhliny na stropě ve 2. NP | Na chodbě na stropě ve 2. NP odkrýt omítku a zjistit stav konstrukce. | R |  |

# LEGENDA:

| N | nepřístupný |
| --- | --- |
| R | rizikový přístup |

# POZNÁMKA:

# Nepřístupná zůstane oblast v okolí zřícených objektů – podle rozhodnutí statika a policie.

# Zelená barva …………………….objekty kontrolované 26.8.2002.