## Slide 1
Mapování přístupnosti
a
pražská Mapa přístupnosti
Kateřina Novotná
Pražská organizace vozíčkářů
Den bez bariér
CAMP – Centrum architektury a městského plánování
18/9/2018

## Slide 2
MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI

## Slide 3
MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI

## Slide 4
MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI

## Slide 5
Vyhláška o bezbariérovém užívání staveb a uživatelské hledisko
      Podnět: rozpor legislativy a praxe, nefunkčnost aplikovaných prvků
      Reakce: profesionální mapování veřejného prostoru, sjednocení postupů v rámci odborné pracovní skupiny, vznik metodiky kategorizace přístupnosti
      Cíle: informace pro uživatele, podnět k odstranění zjištěných nedostatků
      Výstup: mapové aplikace s garantovanými daty, návrhy úprav
MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI

## Slide 6
Kategorizace přístupnosti objektů podle sjednocené metodiky
objekt přístupný
objekt částečně přístupný
objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
KATEGORIZACE

## Slide 7
KATEGORIZACE
Objekt přístupný
Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta: WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz vysvětlivky níže).
Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

## Slide 8
KATEGORIZACE
Objekt částečně přístupný
Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

## Slide 9
KATEGORIZACE
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

## Slide 10
KATEGORIZACE
WC I. – Přístupná toaleta
Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
WC II. – Částečně přístupná toaleta
Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
BĚŽNÉ WC – Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta

## Slide 11
KATEGORIZACE
Metodika kategorizace přístupnosti tras a komunikací
systém kategorizace tras a komunikací rozdělen na tři vzájemně se doplňující úrovně:
1/ převažující sklon, šířku a kvalitu komunikace
→ značeno linií příslušné barevnosti
2/ bodové bariéry na komunikaci – výškový rozdíl, zúžení, podélný skon, příčný sklon
→ značeno příslušným piktogramem
3/ přechody a místa pro přecházení na komunikaci
→ značeno příslušnou barevnou linkou

## Slide 12
PREZENTACE DAT
Struktura výstupu pro uživatele
grafická informace (piktogramy)
textová část (objektivní popis stavu budovy)
obrazová příloha
lokace (mapový výřez, zobrazení v mapové aplikaci)

## Slide 13
MAPAPŘÍSTUPNOSTI.CZ

## Slide 14
OSTRAVA.CZ

## Slide 15
BRNO.CZ

## Slide 16
BRNO.CZ

## Slide 17
BEZBARIER.UJEP.CZ

## Slide 18
PŘESBARIÉRY.CZ

## Slide 19
PŘESBARIÉRY.CZ

## Slide 20
DALŠÍ VYUŽITÍ DAT
Struktura výstupu pro zadavatele / správu objektu
uživatelský text
technické tabulky (výtah, WC kabina)
fotodokumentace
návrh úprav zjištěných nedostatků
celková koncepce

## Slide 21
Kateřina Novotná
Pražská organizace vozíčkářů
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz
Den bez bariér
18/9/2018