## Slide 1: Modelování realistického městského mikroklimatu a potenciálních adaptačních opatření
J. Geletič, P. Krč, J. Resler, M. Bureš, H. Řezníček a M. Belda
(ve spolupráci s kolektivem mnoha dalších spoluautorů)
Konzultační setkání řešitelů vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, Pražské inovační centrum, 02.12.2021
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

## Slide 2: Související projekty
UrbiPragensi – Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu (Projekt OP PPR CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383)
TURBAN – Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí (Projekt TAČR Kappa TO01000219)
Sekundární menší projekty řešící dílčí úlohy:
  Národní centrum kompetence: Kybernetika a umělá inteligence, Umělá inteligence pro chytrá města a regiony (Projekt TAČR TN01000024)
  Strategie AV21: Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
  Strategie AV21: Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní přenos energie; Energetické interakce budov a venkovního městského prostředí

## Slide 3: Krátký úvod do modelování počasí ve městě

## Slide 4: Modelování počasí ve městě
Operativní předpověď
  Důraz na rychlost výpočtu
  Rozlišení ve stovkách metrů až jednotkách kilometrů (např. Libuše má prostorové rozlišení 1 km)
  Nezbytná parametrizace městských procesů a vstupních dat
Klimatické modelování
  Důraz na kvalitu výpočtu a jeho validitu
  Rozlišení až v nízkých jednotkách metrů
  Vyžaduje precizní vstupní data a model, který umí spolehlivě simulovat procesy ve městě
  Často jde o komplexní systém vazeb, které nelze simulovat odděleně (typicky znečištění ovzduší a tepelné vlastnosti povrchů)

## Slide 8: Uliční kaňon
Podmínky se výrazně liší i v rámci ulice
Příklad: rozdíly v hodnotách pocitové teploty (UTCI) mezi V a Z stranou ulice
N1
N2
N3
N4
Z
V

## Slide 9: Přesné výsledky => přesná data
Okrajové podmínky modelu (neboli regionální počasí)
Popis města pro simulaci podmínek vlivu města
  Výšky a tvary budov, vlastnosti zdí (barva, materiál, zateplení apod.)
  Vlastnosti silnic, chodníků, trávníku, hřišť a dalších povrchů
  Popis vodních prvků (řeky, jezera, rybníky atd.)
  Podrobný popis stromů a keřů
  Zdroje znečištění (projíždějící auta, vytápění, průmyslové zdroje...), antropogenní zdroje tepla (vytápění, klimatizace…)
Všechny procesy jsou úzce provázané a navzájem se ovlivňují!
Přesná data s nepřesným modelem neposkytnou přesné výsledky

## Slide 10: Výsledky modelu musí dávat smysl!

## Slide 11: Validace horizontálních povrchů
Zdroj dat: Resler a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4797-2021)

## Slide 12: Validace podobných typů povrchů
Různé vlastnosti trávníků (závlaha, vazba na podloží atd.)
Zdroj dat: Resler a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4797-2021)
max. ±35 °C
max. ±53 °C
max. ±48 °C

## Slide 13: Validace vertikálních povrchů
Zdroj dat: Resler a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4797-2021)

## Slide 14: Jsou-li výsledky relevantní, můžeme „modelovat“ (příklady z Prahy-Holešovic)

## Slide 15: Zpracovávané proměnné (nejčastější)
2D
  Střední radiační teplota (MRT), krátkovlnné a dlouhovlnné složky záření, energetická bilance a její složky, biometeorologické indexy (PT, PET, UTCI), T2m, rychlost větru (10 m), povrchová teplota atd.
3D
  Složky proudění (u, v, w)
  Znečištění ovzduší (NO, NO2, O3, PM2.5, PM10 a další)
  Tlak vzduchu, kinetická teplota atd.
3D povrchy (stěny budov)
  Povrchová teplota

## Slide 16: Vysoce reflexní povrchy a povrchová teplota
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆LST ≈ -0.48°C
∆LST ≈ +0.40°C

## Slide 17: Vysoce reflexní povrchy a teplota vzduchu
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆T2m ≈ -0.11°C
∆T2m ≈ +0.10°C

## Slide 18: Vysoce reflexní povrchy a pocitová teplota (PET)
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆PET ≈ +0.23°C
∆PET ≈ -0.21°C

## Slide 19: Šedé / zelené město a povrchová teplota
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆LST ≈ +1.55°C
∆LST ≈ -2.19°C

## Slide 20: Šedé / zelené město a teplota vzduchu
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆T2m ≈ +0.16°C
∆T2m ≈ -0.25°C

## Slide 21: Šedé / zelené město a pocitová teplota (PET)
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆PET ≈ +1.37°C
∆PET ≈ -1.72°C

## Slide 22: Šedé / zelené město a PM2.5
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
∆PM2.5 ≈ -0.03 µgm-3
∆PM2.5 ≈ +0.05 µgm-3

## Slide 23: Šedé / zelené město a PM2.5 (přímo v ulicích)
Zdroj dat: Belda a kol. 2021 (https://doi.org/10.5194/gmd-14-4443-2021)
ØPM2.5 ≈ 0.145 µgm-3
∆PM2.5 ≈ -0.086 µgm-3
(zlepšení o 18.5 %)
∆PM2.5 ≈ -0.132 µgm-3
(zlepšení o 18.4 %)
∆PM2.5 ≈ -0.259 µgm-3
(zlepšení o 26.3 %)
ØPM2.5 ≈ 0.197 µgm-3
∆PM2.5 ≈ +0.143 µgm-3
(zhoršení o 30.8 %)
∆PM2.5 ≈ +0.152 µgm-3
(zhoršení o 21.1 %)
∆PM2.5 ≈ -0.576 µgm-3
(zhoršení o 58.6 %)

## Slide 24: Obecná shrnutí
Městské prostředí tvoří komplexní, vzájemně provázaný, systém
Uliční kaňon je možné velmi detailně simulovat, ALE:
  Výsledky modelu musí být relevantně validovány (každá doména zvlášť)
  Detailní a přesný výsledek vyžaduje precizní data, která jsou často drahá
  Typicky není možné provést dlouhodobou validaci, simulují se jen typické dny
Model poskytuje kompletní 3D výsledky (např. simuluje i pod stromy)
Nákladná plánovaná opatření je možné předem nasimulovat a ověřit jejich dopad
Využití výsledků sofistikovaných modelů klade důraz na znalosti uživatelů výsledků (např. GIS, interpretace vazeb apod.)

## Slide 25: Shrnutí s ohledem na adaptaci měst
Validovaný model lze využít k vyhodnocení vlivu (i desítek) navržených opatření, včetně jejich interakcí
Tepelný komfort i kvalitu ovzduší ovlivňují i další faktory (např. povrchy, materiály, barvy, tvary budov, modrá infrastruktura a zdroje emisí a tepla)
Stromy a ostatní zeleň tvoří důležitou součást prostředí, mohou mít výrazný pozitivní, ale i negativní, vliv
Při návrhu umístění stromů je potřeba vyhodnotit nejen vliv na teplotu vzduchu nebo tepelný komfort, ale i na kvalitu ovzduší
Výsledky mají multi-oborové uplatnění – mezioborová spolupráce je nezbytnou součástí zpracování výsledného vlivu opatření

## Slide 26: Děkuji za pozornost
Kontakt
Jan Geletič: geletic@cs.cas.cz
V prezentaci byly použity materiály vzniklé díky Programu OP PPR, projektu URBI PRAGENSI, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383.