## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání Vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší
Praha 19.11. a 26.11. 2025
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
ve sdružení firem ATEA – Společnost pro Metropolitní plán

## Slide 2: Hodnocení kvality ovzduší
Emisní situace – zdroje znečišťování ovzduší
Imisní situace (kvalita ovzduší) – úrovně koncentrací znečišťujících látek
Kvalita ovzduší – hodnocena na základě imisních limitů (z. 201/2012 Sb.) – 15 limitů pro ochranu zdraví, pro vyhodnocení MPP jsou nejvýznamnější limity pro roční průměry suspendovaných částic PM10 a PM2.5, oxidu dusičitého (NO2) a benzo[a]pyrenu (BaP)
– Směrnice EU 2024/2881 – zpřísnění od r. 2030 (mezní hodnoty)

## Slide 3: Kvalita ovzduší – současný stav a vývoj

## Slide 4: Kvalita ovzduší – současný stav a vývoj

## Slide 5: Kvalita ovzduší – rozložení koncentrací
Mapování ČHMÚ – 5leté průměry 2019-2023 v síti 1×1 km

## Slide 6: Výhledová imisní situace – rozptylová studie
Postup řešení:
Podrobná evidence stávajících zdrojů emisí (bodové, liniové, plošné)
Prognóza ovlivňujících faktorů – vstupních dat (zejm. dopravní model, obměna paliv a kotelního fondu, sektorové prognózy, individuálně vybrané bodové zdroje, land use / land cover ad.)
+ Bilance rozvojových a transformačních ploch
Emisní výpočty pro prognózní stav
Modelování rozptylu znečištění pro výhledové horizonty
Vše ve variantách Metropolitní plán Prahy (MPP) a Platný územní plán (PUP)
Výsledky jsou graficky prezentovány pro oba stavy a rozdíl MPP-PUP

## Slide 16: Překročení imisních limitů a mezních hodnot
Aktuálně platné imisní limity jsou splněny na celém území Prahy
Mezní hodnoty dle Směrnice EU 2024/2881 jsou splněny pro benzo[a]pyren a zcela zanedbatelně překročeny pro NO2 (0,1 % území)
Potenciální riziko překročení mezních hodnot dle výpočtu nastává u MPP i u PUP v případě suspendovaných částic PM10 (9 % území) a PM2,5 (4,5 % území): – lokality, v nichž se projevuje souběžný vliv resuspenze z dopravy na kapacitních povrchových komunikacích a prašnosti ze zemědělských ploch či logistických areálů (převážně mimo obytnou zástavbu) – centrum města – společné působení více dopravně zatížených ulic – některé tunelové portály a navazující MÚK u tunelových komunikací – další plošně omezené lokality
Opatření spočívající v oddělení komunikací od obytné zástavby vegetačními bariérami je v MPP respektováno. Další opatření je nutno realizovat v rámci naplňování jiných koncepcí, zejména Plánu mobility (snižování dopravní zátěže), nebo na úrovni jednotlivých projektů (omezování emisí, vegetační výsadby, neumisťování obytných domů do bezprostřední blízkosti komunikací)

## Slide 17: Hodnocení ploch a koridorů MPP
Rozvojové a transformační plochy
– hodnoceny na základě charakteru plochy (využití, struktura, zastavitelnost), bilance HPP a polohy vůči území s překročením mezních hodnot
– výsledné hodnocení od -1/-2 (mírný až významný negativní vliv) po +1 (mírný pozitivní vliv)
-1/-2 použito 4× - emisně potenciálně významnější zástavba v území s rizikem překračování mezní hodnoty +1 použito 61× - zejm. parky, lesy (snižování prašnosti)
– opatření – vegetační výsadby, omezení emisí PM
Technická infrastruktura
– velmi mírně negativní vliv – některé plochy odpadového hospodářství (prach, pachy)
– pozitivní vliv různého významu (0/+1 až +1/+2) energetická infrastruktura
– ostatní – zanedbatelné vlivy

## Slide 18: Hodnocení ploch a koridorů MPP
Dopravní infrastruktura
– celá škála vlivů, nebyly identifikovány plochy a koridory s pouze negativním vlivem s výjimkou vlivů velmi mírných (0/-1)
– významné pozemní komunikace – převážně ambivalentní vliv (odvedení dopravy z části území a nárůst zátěže v blízkém okolí), „negativní složka“ se zvyšuje v případě přiblížení k obytné zástavbě a zmírňuje při vedení v tunelu nebo mimo zástavbu, „pozitivní složka“ je dána dopravním významem komunikace, mírně pozitivně (+1) jsou hodnocena dopravní propojení a lokální obchvaty vedené mimo kontakt s obytnou zástavbou
– letecká doprava – ambivalentní vliv
– veřejná doprava – převážně pozitivní vliv, přičemž míra vlivu je dána významem (trasy metra +2, trasy tramvají a železnic +1/+2, ostatní infrastruktura 0/+1 až +1), ambivalentní mírný vliv – nádraží BUS, parkoviště P+R, logistické terminály
– pěší a cyklistická doprava – velmi mírný pozitivní vliv
– vodní doprava – zanedbatelný vliv

## Slide 19
Děkujeme za pozornost