## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání Vyhodnocení vlivů na klima
Praha 19.11. a 26.11. 2025
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
ve sdružení firem ATEA – Společnost pro Metropolitní plán

## Slide 2: Klimatické poměry – současný stav, prognóza
Zdroje informací – staniční měření, rajonizace, mapování
Prognózní modely – projekt CzechAdapt (AV ČR / CzechGlobe) a navazující projekty HMP (Analýza dopadů klimatické změny ad.)
Nejvýznamnější ukazatele – teplota, srážky
Tepelný ostrov města – vyšší teploty v centru proti okolí (průměr o 1,5 °C, v noci až o 7 °C)

## Slide 3: Klimatické poměry – současný stav, prognóza
Zvyšování teplot – ukazatele
průměrná roční teplota vzduchu, prům. a max. teplota nejteplejšího měsíce, tropické dny (max. > 30 °C), tr. noci (min. > 20 °C), horké vlny (četnost, délka), biometeorologické indexy PET, UTCI atd.
Průměrná teplota
Zdroje dat: CzechGlobe, ČHMÚ, MHMP

## Slide 4: Zranitelnost území vůči teplotním extrémům
Zdroj: CzechGlobe 2025

## Slide 5: Vlivy územního plánování na klima
Vlivy na klimatický systém („globální“) – prostřednictvím emisí skleníkových plynů (CO2ekv)
Vlivy na lokální klimatické poměry („mikroklima“)
Klimatický systém bude MPP ovlivňovat z podstaty mírně až zanedbatelně. Samotné uspořádání území nemá potenciál významně změnit celkovou produkci emisí CO2ekv, rozdíl v bilanci proti platnému ÚP činí cca 5,7 % celkových emisí města, významnější vliv má Klimatický plán, který směřuje k dosažení nulových emisí v r. 2050. MPP uspořádáním území a návrhem energetické infrastruktury vytváří předpoklady pro naplnění cílů Klimatického plánu.
Lokální klimatické poměry může územní plánování naopak ovlivnit poměrně významně. MPP brání rozrůstání města do krajiny a preferuje rozvoj do již zastavěného území, tzn. brání rozšiřování zranitelného území, ale v širším centru zvyšuje nároky na minimalizaci dopadů nové zástavby a adaptační opatření. Ve srovnání se současným ÚP více chrání nezastavěné stabilizované území, vymezuje množství nových vegetačních ploch atd. MPP vytváří předpoklady pro zmírnění dopadů rozvoje na lokální klima a adaptaci města na klimatickou změnu za předpokladu respektování dalších předpisů (PSP, SHSV).

## Slide 6: Hodnocení ploch a koridorů MPP
Rozvojové a transformační plochy
– hodnoceny na základě charakteru plochy (využití, struktura, zastavitelnost, regulativy), polohy vůči zranitelnému území a současného využití
– výsledné hodnocení od -1/-2 po +1/+2 (mírný až významný negativní/pozitivní vliv)
-1/-2 použito 4× - zahuštěná výstavba na vegetačních plochách v teplotně zranitelném území +1/+2 použito 11× - nové vegetační plochy (parky) v teplotně zranitelném území
– opatření – modrozelená infrastruktura, snížení uhlíkové stopy
Dopravní infrastruktura
– silniční doprava – většinou zanedbatelné až velmi mírné vlivy, významnější negativní vliv (-1/-2) se týká kapacitních povrchových komunikací (zpevnění ploch + emise)
– veřejná doprava – mírně pozitivní vliv na emise
– letecká doprava (RWY) – mírně negativní vliv (zpevnění ploch)
– ostatní – velmi mírné, zanedbatelné či ambivalentní vlivy
– opatření – ozelenění komunikací, podpora nízkoemisní a bezemisní dopravy

## Slide 7: Hodnocení ploch a koridorů MPP
Technická infrastruktura
– mírně pozitivní hodnocení – energetická infrastruktura a kompostárny (podpora dosažení cílů Klimatického plánu), protipovodňová opatření a záchytné nádrže (adaptační opatření vůči srážkovým extrémům), vodní toky,
– významněji pozitivně hodnocené (+1/+2) – vodní plochy (vliv na lokální klima)
– ostatní – zanedbatelné vlivy; negativní hodnocení se nevyskytuje

## Slide 8: Souhrn
Souhrnné zhodnocení
– vliv MPP na klimatický systém je z principu málo významný
– MPP vnáší do území zdroje emisí skleníkových plynů, ale současně vytváří potenciál pro opatření k redukci těchto emisí v oblasti energetické a dopravní infrastruktury
– vliv na lokální klima je významnější – jde zejména o podíl a stav sídelní zeleně a způsob hospodaření se srážkovými vodami
– pozitivní vliv – rozsáhlejší vegetační plochy, vodní toky a plochy, negativní vliv – zpevněné plochy
MPP vytváří předpoklady pro ochranu a rozvoj zelené infrastruktury a snižování vlivu tepelného ostrova města, naplnění těchto předpokladů však závisí na konkrétním projektovém řešení jednotlivých ploch a koridorů.
Hodnocení neidentifikovalo žádný záměr s významným negativním vlivem, u ostatních identifikovaných negativních vlivů jsou navržena opatření – 3 pilíře: – redukce emisí CO2 – vegetační výsadby – zadržování vody v území

## Slide 9
Děkujeme za pozornost