## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Praha 19.11. a 26.11. 2025
pro sdružení firem ATEA – Společnost pro Metropolitní plán
Ing. Robin Hála, Divize 06 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

## Slide 2: Vlivy na vodní prostředí
Zvýšení povrchového odtoku novou výstavbou
Střety lokalit s jevy vodního hospodářství
  Záplavová území, prvky PPO
  Vodních zdroje
  Vodní plochy
  Vodní toky otevřené / zatrubněné
  Meliorace
Plánovaná výstavba dopravní a technické infrastruktury
Plánovaná výstavba VH infrastruktury
  ČOV a kanalizace, DUN, záchytné nádrže
  Nové retenční prostory (rybníky, poldry)
  Revitalizace vodních toků a niv
  vodovody a vodojemy

## Slide 3: Záplavová území
Upravuje čl. 134 výrokové části MPP
Omezení dle typu ZÚ (vyplývá z v.z.)
163 Papírenská, 257 Lahovičky,
381 Zámky, 636 Přístav Radotín (414/636/5649),
714 Chuchelské závodiště, 705 Malá říčka
VVP (800/147/2067, 800/147/2236, 800/843/2306)
Projektové opatření specifické – individuální regulativ v KLZ
„Při umísťování budov a řešení protipovodňové ochrany ve vymezených záplavových územích minimalizovat vliv úprav na odtokové poměry v navazujících částech povodí.“

## Slide 4: Ochranná pásma vodních zdrojů
Zličín
Smíchov
ÚV Podolí
Minimalizovat riziko
ohrožení vodního zdroje

## Slide 5: Vodní toky, vodní plochy
374 km drobných vodních toků + Vltava + Berounka
169 km zakrytých
40 % délky je upraveno
K roku 2022 revitalizováno 28 km
Hodnocení přísnější u zakrytých úseků
Významnost dle délky úseku a typu lokalit
Doporučení k revitalizaci
Modrozelená infrastruktura
290 ha vodních ploch
(3 přehrady, 182 rybníků, 37 retenčních nádrží)
Stálá retence 4,42 mil.m3, dočasná 3,24 mil.m3
Návrh MPP – stálá 0,52 mil.m3, dočasná 1,7 mil.m3

## Slide 6: Odvodnění zemědělských pozemků
Hodnocení vlivu do -1
Příležitost k transformaci

## Slide 7: Dopravní a technická infrastruktura
Riziko zvýšení odtoku z nových nepropustných ploch
Křížení s vodními toky, melioracemi
Možnost drénování území
Zásah do ZÚ
Zejména Pražský okruh a další významné dopravní tepny
Řešení skrze projektová opatření obecná
  Ochrana odtokových poměrů, kapacitní stavby
  Minimalizace zásahu do vodního toku / hydrologického režimu
  Podpora infiltrace a průběžné (kaskádové) retence před jednou akumulací v nejnižším místě
  Předčištění srážkových (splachových) vod
Projektové řešení Stanice metra Nádraží Krč (621/847/1013) – individuální regulativ

## Slide 8: Povrchový odtok

## Slide 9
Název | kumulovaný odtok |  |  | retence | podíl | specifický odtok (l/s/ha) |  |  | 
 | rozdíl současnost x MPP |  |  | vč. MPP | retence | současný stav |  | návrh MPP | 
 | (m3) | (m3/km2) | nárůst (%) | celková (m3) | A odtoku | bez | s retencí | bez | s retencí
Únětický potok | 15 841 | 928 | 9,5% | 140 543 | 77% | -54 | -54 | -59 | -14
Mratínský potok | 29 319 | 1070 | 9,3% | 361 416 | 104% | -64 | -54 | -70 | 3
Lipanský potok | 5 188 | 603 | 8,3% | 3 465 | 5% | -40 | -39 | -44 | -41
Vinořský potok | 18 347 | 848 | 8,2% | 31 437 | 13% | -58 | -50 | -62 | -54
Rokytka - horní část | 27 854 | 515 | 5,9% | 1 145 654 | 228% | -49 | -21 | -52 | 66
Kunratický potok | 15 809 | 605 | 5,0% | 597 559 | 180% | -67 | 46 | -71 | 56
Výmola | 3 749 | 269 | 3,9% | 10 400 | 10% | -38 | -36 | -40 | -36
Rokytka - dolní část | 27 225 | 471 | 3,3% | 1 202 962 | 143% | -78 | 34 | -81 | 35
Zelenečský potok | 154 | 335 | 2,6% | 0 | 0% | -73 | -73 | -74 | -74
Dalejský potok | 8 775 | 291 | 2,2% | 534 124 | 132% | -73 | 2 | -75 | 24
Botič - horní část | 4 752 | 213 | 2,1% | 3 823 192 | 1628% | -57 | 807 | -58 | 893
Litovický potok | 7 348 | 220 | 2,0% | 929 748 | 254% | -60 | 69 | -61 | 94
Motolský potok | 3425 | 215 | 1,6% | 128 234 | 58% | -76 | -45 | -78 | -33
Botič - dolní část | 10 172 | 252 | 1,4% | 48 811 | 7% | -101 | -101 | -103 | -96
Libušský potok | 1 021 | 90 | 0,9% | 205 267 | 172% | -58 | 18 | -58 | 42
Vltava a drobné přítoky | 10 830 | 103 | 0,7% | 645 178 | 42% | -81 | -48 | -82 | -48
Berounka a drobné přítoky13 | 501 | 45 | 0,4% | 58 328 | 52% | -55 | -28 | -56 | -27
Radotínský potok | 22 | 1 | 0,0% | 9 350 | 8% | -42 | -39 | -42 | -39

## Slide 10: Vinořský potok
V lokalitách zasahujících do povodí Vinořského potoka vymezit plochy pro snížení povrchového odtoku a posílení retenční schopnosti území
Individuální regulativ v KLZ
„Při umísťování budov a jiných staveb a provádění změn v území je nutné snižovat povrchový odtok vod a posilovat retenční schopnost v území.“
Kromě tohoto individuálního regulativu Metropolitní plán v bezprostředním okolí Vinořského potoka vymezuje transformační plochy pro krajinné úpravy, které umožní realizovat opatření pro retenci.

## Slide 11: Shrnutí
Stávající kumulativní povrchové odtoky jsou významné a zatěžují vodní toky nárazovým množstvím a znečištěním.
Vyšší procento zpevněných ploch brání infiltraci do půdy čímž urychluje odtok.
Předpokládané nárůsty na rozvojových nebo transformačních plochách jsou součtově vůči současnému stavu zanedbatelné a lokální významnosti pokrývají navržené retence.
Navržená retence vody v MPP je správná jakožto ochrana jakosti vody a koryt vodních toků a přilehlých staveb v zátopě, nikoliv ovšem jako adaptační opatření proti klimatické změně a stávajícímu mikroklimatu v zastavěných lokalitách.
Proto je doporučeno vymezovat plochy ke zpropustnění, zasakování nebo povrchovému zadržení a odparu ve většině lokalit.
Cílem je zvýšení infiltrace vody v místě dopadu srážek a zlepšení mikroklimatu sídla jeho ochlazováním.
Aplikovat princip modrozelené infrastruktury a rozšiřovat ji postupně odspodu až po vrcholové (pramenné) části povodí.
Projektově a prostorově včas řešit průběžnou retenci a čištění splachových vod z významných dopravních staveb - minimalizovat dopad na vodní tok (hydromorfologie)