## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání
Praha 19.11. a 26.11. 2025
pro sdružení firem ATEA – Společnost pro Metropolitní plán
Mgr. Alena Smrčková Ph.D.

## Slide 2
Vyhodnocení vlivů Metropolitního plánu
na krajinu, krajinný ráz

## Slide 3: Sledované charakteristiky
krajinný ráz
obraz krajiny města
charakter krajinného prostředí
krajinářsky cenná území, přírodní parky (§12 zákona č. 114/1992 Sb.)
významné krajinné prvky
pohledově exponovaná území, pohledově exponované svahy
krajinné a stavební dominanty
významná vyhlídková místa
fragmentace krajiny
prostupnost krajiny pro člověka

## Slide 4
Koncepce krajiny
Koncepční princip
krajina městská – zastavitelné území (vystavěné prostředí a městská příroda) a enklávy otevřené krajiny
zvýšení rozsahu zastavěných ploch uvnitř zastavitelného území x struktury nestavebních lokalit
krajina otevřená – prostor pro přírodní plochy, plochy rekreace v krajině, zemědělství, lesy
krajinné rozhraní – rozhraní mezi otevřenou krajinou a zástavbou
Identifikované pozitivní vlivy: omezení rozrůstání sídel do krajiny, omezení srůstání sídel v okrajových částech Prahy se sídly Středočeského kraje, ochrana volné krajiny pro přírodní procesy, rekreaci
Identifikované negativní vlivy: i v lokalitách v otevřené krajině vymezeny plošně významné zastavitelné plochy (zejména bydlení)

## Slide 5
Urbanistická koncepce
Pozitivní vlivy
přednostní rozvoj v hranicích zastavěného území
přednostní využití transformačních lokalit a návrh jejich využití
definování cílových charakterů lokality
výšková regulace – nastavení jasných pravidel
Negativní vlivy
vymezení zastavitelných ploch v plochách zeleně
zásah do prvků zeleně pozitivně ovlivňujících charakter krajiny
plošný rozvoj sídel – ovlivnění jejich charakteru (včetně sídel jejichž území je součástí přírodních parků)
plošný růst sídel nevylučující budoucí srůstání sídel
? ovlivnění panoramatu města výškovými stavbami

## Slide 6
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Vliv koridorů pro silniční a železniční dopravu na krajinu se odvíjí od:
šířky koridoru (počet jízdních pruhů, počet kolejí, doprovodné stavby)
rozsahu terénních úprav (náspy, zářezy)
kvalitě krajinného prostředí
významně negativní vlivy
Úseky Pražského okruhu - stavba č. 511 (Běchovice - dálnice D1), stavba č. 518 (Ruzyně - Suchdol), stavba č. 520 (Březiněves - Satalice)
pozitivní vlivy
zlepšení prostupnosti území města (cesty pro pěší, cyklotrasy, lávky přes dopravní tepny, lávky přes Vltavu a ostatní vodní toky)

## Slide 7
Koncepce rozvoje technické infrastruktury
Vodní toky a vodní plochy – kladně hodnoceny návrhy nových vodních ploch a revitalizace vodních toků
Protipovodňová ochrana – doporučení řešit přírodě blízkými opatřeními (pokud lze v městském prostředí)
Zásobování vodou a odkanalizování – bez významných vlivů ve vztahu ke krajině
Zásobování teplem, plynem, ropovody - bez významných vlivů ve vztahu ke krajině
Zásobování elektrickou energií – negativní vlivy nadzemních elektrických vedení – ovlivnění obrazu krajiny

## Slide 8
Vyhodnocení vlivů Metropolitního plánu
na kulturní, architektonické a archeologické dědictví

## Slide 9
Sledované charakteristiky
Pražská památkové rezervace a její ochranné pásmo
památkové zóny
národní kulturní památky
kulturní památky
území archeologických nálezů („ÚAN“)
historické parky a zahrady
architektonicky a historicky významné stavby
urbanisticky cenné soubory
pohledový horizont

## Slide 10
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Prahy
V městském prostředí vytváří koncepce MPP podmínky pro účinnou ochranu, péči a rozvoj kulturního dědictví a kulturní diverzity, včetně archeologického dědictví s respektem k vymezeným kulturním hodnotám chráněným podle zvláštních právních předpisů.
V Pražské památkové rezervaci vycházejí zásady koncepce ochrany a rozvoje hodnot zejména z historické urbanistické struktury, historické výškové hierarchie zástavby (především z historických výškových dominant a jejich kompozičního významu ve struktuře města včetně jejich uplatnění v dálkových i blízkých pohledech), výrazných projevů terénního utváření, pražských svahů a charakteristického panoramatu Prahy založeného na neoddělitelném spolupůsobení terénu, řeky a městské zástavby s různorodou výškou historických objektů.

## Slide 11
Urbanistická koncepce
Cílový charakter lokalit reaguje na přítomnost kulturně historických hodnot
Významně negativní vlivy nebyly identifikovány
Mírně až významně negativní vlivy - transformační a rozvojové lokality, ve kterých jsou přítomny kulturní a historické hodnoty (006 Nové Město, 023 Karlín, 024 Libeň, 027 Holešovice, 029 Dejvice a Bubeneč, 051 Olšanská, 052 Harfa, 057 Kavčí hory, 058 Horní Pankrác, 059 Brumlovka, 060 Budějovická, 062 Chodov komerce, 064 Masarykovo nádraží, 065 Nákladové nádraží Žižkov, 068 Rohanské nábřeží, 070 Nové Bubny, 071 Mazanka, 072 Smíchovské nádraží, 073 Radlice, 074 Zálesí, 076 Roztyly, 077 Opatov, 078 Pod Bohdalcem, 082 Kolbenova, 083 Nová Libuš, 156 Elektra, 160 Libeňské doky, 161 Pelc-Tyrolka, 162 Avia Letňany, 168 Motol, 173 Černý kůň, 500 Invalidovna, 527 Sídliště Nové Butovice)
Výšková regulace
návrh výškové stabilizace a vymezení 34 lokalit s možností umístění výškových staveb – místa věží (prověřena z hlediska celoměstské kompozice)
stanoven postup pro hodnocení výškových staveb – jednotný, transparentní postup

## Slide 12
Koncepce krajiny
Koncepční princip – nebyly identifikovány negativní vlivy na kulturně historické hodnoty
MPP chrání historické zahrady a parky – reguluje způsob jejich využití
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
nebyly identifikovány významné negativní vlivy na kulturně historické hodnoty
mírně negativní vlivy – stavby procházející územím v zájmu památkové péče (památkové zóny, OP PPR, v blízkosti kulturních památek – např. 610/-/14 Komunikační propojení Bubenečská – Milady Horákové, 610/-/60 Nová ulice Bubenská, 610/-/134 Napojení Karlínského mostu – Urxova
Ovlivnění pohledů na řeku – výstavba lávek