## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání Kumulativní a synergické vlivy Ukazatele pro sledování vlivu MPP na životní prostředí Požadavky na rozhodování z hlediska minimalizace negativních vlivů na ŽP
Praha 19.11. a 26.11. 2025
ve sdružení firem ATEA – Společnost pro Metropolitní plán
Atelier T-plan, s. r. o.
Lublaňská 1730/21, 120 00 Praha 2

## Slide 2
Logické schéma vzájemných vazeb jednotlivých částí SEA
Strategická osa (kap. 1. + 2.)
    koncepční a strategické dokumenty (ČR / HMP)
    cíle ochrany ŽP dosažitelné (aspoň částečně) nástroji územního plánování
    sada „referenčních cílů ochrany životního prostředí“ ( kap. 9.)
Složková osa
    popis dosavadního vývoje a současného stavu složek ŽP + předpokládaný vývoj bez uplatnění MPP (kap. 3)
    hlavní charakteristiky, jevy a problémy, které mohou být uplatněním MPP ovlivněny (kap. 4. a 5.)  vstupní podklad pro posouzení kumulativních a synergických vlivů řešení MPP
      prostorová analýza
      složková analýza

## Slide 3: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání I. Kumulativní a synergické vlivy

## Slide 4: SEA – Podklad pro posouzení K+S vlivů Složková analýza
Diferenciace území dle prostorového rozložení, resp. koncentrace sledovaných jevů (hodnot, limitů, charakteristik…)
Identifikace nejhodnotnějších nebo nejvíce zatížených oblastí
Gridová analýza – „normalizovaná územní jednotka“ 100 m
Grafická schémata A.1 – A.7
    A.1 – A.5 + A.7  „stav“
    A.6a – A6c  „změna“ 2004 - 2024
    3 „mutace“:
        T + R plochy MPP
        dopravní a technická infrastruktura MPP
        zastavitelné území – rozdíly MPP a platného ÚP SÚ HMP (odlišný metodický přístup obou ÚPD)

## Slide 6: Vzájemné vztahy složek životního prostředí při posuzování K+S vlivů
č. | Složka ŽP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ovzduší (obyvatelstvo) |  | X |  |  |  |  |  |  | 
2 | Hluk (obyvatelstvo) | X |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Voda |  |  |  | X | X |  | X | X | 
4 | ZPF |  |  | X |  |  |  | X | X | 
5 | PUPFL |  |  | X | X |  |  | X | X | 
6 | Horninové prostředí (nerostné zdroje) |  |  | X | X | X |  | X | X | 
7 | Biodiverzita, flóra, fauna |  |  |  |  |  |  |  | X | 
8 | Krajina |  |  | X | X | X | X | X |  | X
9 | Kult. a historické hodnoty |  |  |  |  |  |  |  | X | 

## Slide 7: SEA – Podklad pro vyhodnocení K+S vlivů (Prostorová analýza)
Identifikace oblastí zvýšené prostorové koncentrace navrhovaných
  zastavitelných T + R ploch
  koridorů dopravní a technické infrastruktury
Gridová analýza – „normalizovaná územní jednotka“ 250 m
Podchycení záměrů s možnými vlivy na složky ŽP do vzdálenosti cca 500 m
Oblasti možného výskytu K+S vlivů z důvodu prostorové koncentrace navrhovaných aktivit (A)
    grafické schéma A.8a (2 „mutace“)
        T + R plochy MPP
        Dopravní a technická infrastruktura MPP
    výkres A.VI. Kumulativní a synergické vlivy (1:25 000)

## Slide 8: SEA – Podklad pro posouzení K+S vlivů Výsledky složkové + prostorové analýzy
5 oblastí s možným výskytem kumulativních a synergických vlivů z důvodu:
    vysoké koncentrace navrhovaných záměrů (A01 – A51)
    vysoké koncentrace environmentálních hodnot (B01 – B38)
    vysoké koncentrace krajinných a kulturně historických hodnot (C01 – C25)
    vysoké intenzity dosavadního využití území (D01 – D12))
    nadlimitní zátěže obyvatelstva – ovzduší + hluk (E01 – E64)
Grafická schémata A.8a – A8.e (2 „mutace“)
      T + R plochy MPP
      Dopravní a technická infrastruktura MPP
  Výkres A.VI. Kumulativní a synergické vlivy (1:25 000)

## Slide 15
Oblasti možného vzniku K + S vlivů
Letiště Praha-Ruzyně – Přední Kopanina
Kaňon Vltavy a údolí Drahanského potoka
Březiněves – Ďáblice – Třeboradice
Letňany – Prosek – Kbely
Dubeč sever – Dubeč – Lítožnice
268 Újezd u Průhonic
Dolní Měcholupy – Nové Štěrboholy
Třebonice – Stodůlky

## Slide 16
Oblasti významných K + S vlivů
1. Letiště Praha-Ruzyně – Přední Kopanina (k. ú. Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně)
  Koncentrace záměrů (A08, A11) mj.:
  nová paralelní dráha RWY 06R/24L (660/-/1)
  produkčních T+R plochy západně a jižně od vzletových a přistávacích drah
  PO Ruzyně – Suchdol (610-/2) + MÚK Ruzyně (611/925/1017)
  přestavba MÚK Aviatická – D7 / Lipská (611/966/1012)
  železniční trať Praha – letiště (630/-/51)
  Stávající zátěž
  D7 + I/7 (Aviatická)
  Hodnoty a limity:
  ZPF – převaha I. + II. TO
  přírodní park Šárka – Lysolaje (záp. okraj) – B01
  Významné vlivy:
  Dopravní stavby:
    imisní zátěž
    hluk (Dědina, Přední Kopanina)
  Nárůst zpevněných ploch
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
     změna charakteru krajiny
   vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům

## Slide 17
Oblasti významných K + S vlivů
2. Kaňon Vltavy a údolí Drahanského potoka (k. ú. Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Suchdol)
  Koncentrace záměrů (A01 + A02) mj.:
  PO Suchdol – Březiněves (610/-/3), silniční most přes Vltavu (610/-/34), MÚK Rybářka (611/961/1018)
  Hodnoty a limity:
  Údolí Vltavy + údolí Čimického a Drahanského potoka (B01 + C01)
    EVL Kaňon Vltavy u Sedlce, PP Zámky, PP Sedlecké skály, NRBC Údolí Vltavy + NRBK K59, přírodní park Drahaň – Troja (údolí Drahaňského potoka)
    Hradiště Zámka (archeologická KP)
  Významné vlivy:
  Dopravní stavby:
    imisní zátěž
    hluk (Suchdol)
    riziko degradace přírodních hodnot
    změna charakteru krajiny (př. park Drahaň – Trója)

## Slide 18
Oblasti významných K + S vlivů
3. Březiněves – Ďáblice – Třeboradice (k. ú. Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Třeboradice)
  Koncentrace záměrů (A01 + A06) mj.:
  PO Suchdol – Březiněves (610/-/3) + MÚK Březiněves (611/922/1002), + Březiněves – Satalice (610/-/4) + MÚK Čakovice (611/922/1004)
  Severní vstup RS (VRT) – záp. trasa (630/-/106) + Praha – Neratovice (610/-/62)
  R/O Terminál sever (085) + T/O Červený mlýn (403) + T/O Avia Letňany (162)
  T+R plochy O – Březiněves, Třeboradice, Ďáblice
  400 kV TS Sever – V410 (760/-/19)
  Stávající zátěž
  D8 + Cínovecká
  Hodnoty a limity:
  ZPF – převaha I. + II. TO
  Významné vlivy:
  Dopravní stavby:
    imisní zátěž
    hluk (Březiněves, Červený mlýn)
  Nárůst zpevněných ploch
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
     snížená prostupnost území
   vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům

## Slide 19
Oblasti významných K + S vlivů
4. Letňany – Prosek – Kbely (k. ú. Kbely, Letňany, Prosek, Vysočany)
  Koncentrace záměrů (A01, A10) mj.:
  (80) Nové Letňany Hy/O/R, (178) Kbeličky He/O/R, (505 Sídliště Letňany – 414/505/572 Hy/O/R, (584) Na Klíčově AP/P/S, (597) Letiště Kbely AP/P/S
  Blízkost oblasti K+S vlivů (3) Březiněves – Ďáblice – Třeboradice
  Stávající zátěž:
  Kbelská (městská radiála)
  Hodnoty a limity:
  ZPF – převaha I. + II. TO
  Mariánská poutní cesta - (80) Nové Letňany
  Krajinné rozhraní
    (933) Kbely – Satalice N/P/S + (985) Pražský zlom N/R/S (928) Ďáblice – Třeboradice N/R/S
  Významné vlivy:
  Hluk z dopravy (Kbelská)
  Nárůst zpevněných ploch
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
     snížená prostupnost území v prostoru krajinného rozhraní
   vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům

## Slide 20
Oblasti významných K + S vlivů
5. Dubeč sever – Dubeč – Lítožnice (k. ú. Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč)
  Koncentrace záměrů (A01) mj.:
  Pražský okruh, úsek Běchovice – dálnice D1 (610/-1),
  přeložka silnice I/12 Pražský okruh – hranice hl. m. Prahy (610/-/87)
  2x elektrická vedení 110 kV TS Běchovice – TS Benešov (760/-/2) a TS Malešice – TS Běchovice – TS Měcholupy (760/-11).
  Stávající zátěž
  Vysoká míra dosavadního využití území (extrémní úbytek ZPF na rozhraní Dolních Počernic a Běchovic (D06).
  Hodnoty a limity (B13, B33, C19):
  PP Lítožnice (Lítožnické rybníky, niva Říčanského potoka, přilehlé lesní porosty)
  RBC 1452 Lítožnice (součást PP) + LBK v trase Říčanského potoka
  lesní porost podél ulice Ke Kolodějskému zámku součást RBK 1154 Lítožnice – Uhříněvská obora;
  přírodní park Říčanka
  Významné vlivy:
    imisní zátěž + hluk (191 Dubeč-sever – jižní část)
    vznik migračních bariér
    odtokové poměry
  vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům
  krajinný ráz př. parku Říčanka
  nezastavitelné T+R plochy s přírodním využitím (413/942/ 9036, 413/945/9077, 413/945/9078 a 413/945/140)

## Slide 21
  Koncentrace záměrů (A01) mj.:
  (268) Újezd u Průhonic Ve/O/S
    417/268/119 He/O/R+T - 15,69 ha
    414/268/5312 Ve/O/R - 10,83 ha
    414/268/5056 Ve/O/R - 5,12 ha
    ostatní zast. plochy Ve/O/R - 9,25 ha
  MÚK Újezd u Průhonic (611/914/1019) – vestecká spojka + sjezd do ul. Formanské
  ZVN 400 kV (760/-9) + VVN 110 kV (760/-17)
  Hodnoty a limity (B29):
  PP Milíčovský les a rybníky (též RBC)
  Přírodní park Botič – Milíčov
  RBK 2566 Osnický les – RBK40 + LBC 3147 Údolí Botiče)
  Striktní prostorové omezení (D1, Botič, koridor pro 400 + 110 kV)
  Významné vlivy:
  Přírůstek zastavitelných ploch cca 40,93 ha  104 % rozsahu původní zástavby (cca 39,30 ha)  ztráta charakteru venkovského sídla
  Zvýšená expozice PP Milíčovský les a rybníky (návštěvnost)
  Nárůst zpevněných ploch (vč. MÚK)
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
     vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům
Oblasti významných K + S vlivů
6. (268) Újezd u Průhonic (k. ú. Újezd u Průhonic)

## Slide 22
Oblasti významných K + S vlivů
7. Dolní Měcholupy – Nové Štěrboholy (Dolní Měcholupy, Dubeč, Hostavice, Štěrboholy)
  Koncentrace záměrů (A01) mj.:
  (175) Malý háj He/O/R - 414/175/5053, 414/175/5805, 414/175/5807, 414/175/5808, 414/175/5338 –  25,50 ha
  (232) Štěrboholy Ve/O/S - 414/232/1244, 1417/232/5153 -  26,60 ha
  (282) Dol. Měcholupy Ve/O/S - 417/282/1279, 414/282/5742, 414/282/5743 -  25,75 ha
  610/-/106 východní obchvat Hor. Měcholup
  Hodnoty a limity:
  (944) Dol. Počernice – Hor. Měcholupy R/S - krajinné rozhraní
  Významné vlivy:
  Změna charakteru krajiny
  Nárůst zpevněných ploch
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
    vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům

## Slide 23
Oblasti významných K + S vlivů
8. Třebonice – Stodůlky (Řeporyje, Stodůlky, Třebonice)
  Koncentrace záměrů (A20) mj.:
  (182) Západní Město He/O/R
  (183) Jihozápadní Město He/O/R 
  (247) Třebonice Ve/O/S  - zastavitelné plochy
   207 ha
  nové komunikace Západního Města „VZ1“ a „V72“ (610/-/8)
  Poncarova – K Chabům (610/-/179)
  Hodnoty a limity:
  Izolované segmenty zeleně podél Dalejského potoka
  Třebonický hřbitov + kostel Sv. Jana a Pavla + „krtěnská cesta
  Významné vlivy:
  Dopravní stavby:
    hluk (přilehlé zastavitelné obytné plochy)
  Nárůst zpevněných ploch
     změna charakteru krajiny
     zábor ZPF + odtokové poměry (S)
     vyšší zranitelnost vůči teplotním extrémům

## Slide 24: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání II. Ukazatele pro sledování vlivu MPP na životní prostředí
Základ – sada ukazatelů z návrhu MPP pro veřejné projednání (2022)
Aktualizace – legislativa + nové veřejné databáze (po konzultaci s pořizovatelem a projektantem MPP)
Vazba na Katalog kritérií a metrik ÚAP HMP 2024 (chybějící indikátory budou do Katalogu doplněny po nabytí účinnosti MPP)
Složkové indikátory
  Obyvatelstvo a lidské zdraví
  Ovzduší
  Voda
  Biodiverzita
  Půda
  Krajina
Horninové prostředí + ochrana památek – bez indikátorů
Indikátory pro sledování vlivů v oblastech s rizikem vzniku K+ S vlivů (vybrané složkové indikátory pro každou oblast)

## Slide 25: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY (METROPOLITNÍ PLÁN) NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ k opakovanému veřejnému projednání III. Požadavky na rozhodování z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
Kap. 8
  Výchozí podklad pro formulaci požadavků na rozhodování (kap. 11):
    na vypuštění konkrétních ploch z důvodu zjištění významných vlivů na složky životního prostředí bez možnosti stanovení adekvátních opatření pro jejich minimalizaci nebo kompenzaci;
    na upřesnění vymezení ploch pro umístění konkrétních staveb v navazujících fázích rozho-dování o území s ohledem na minimalizaci zjištěných vlivů;
    stanovující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití doporučené k zapracování do výrokové části návrhu MPP nebo do závazné části Krycích listů jednotlivých lokalit za účelem předcházení, minimalizace nebo kompenzace zjištěných vlivů.
  Popis způsobu zapracování do návrhu MPP (včetně předchozích pořizovacích etap)

## Slide 26: III. Požadavky na rozhodování z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí zapracované do návrhu MPP
Požadavky (opatření) zapracovaná v předchozích pořizovacích fázích návrhu MPP  9 opatření
úpravou textové nebo výkresové části výroku MPP;
formou tzv. „individuálních regulativů“ ke konkrétním lokalitám, plochám a koridorům obsažených v závazné části Krycích listů lokalit (KLZ)
Základ v rámci úprav pro OVP:
  Stanovisko SEA ze dne 31. 1. 2022 (čj. MHMP 21168005/2021) -  33 opatření / 26 zapracováno do návrhu MPP / + 2 ztráta aktuálnosti nebo změna klasifikace hodnocení
  opatření doplněná v rámci posouzení návrhu MPP pro veřejné projednání (2022) -  3 opatření / 3 zapracována do návrhu MPP
  nová opatření na zákaldě posouzení návrhu MPP pro OVP -  3 opatření / 2 zapracována do návrhu MPP

## Slide 27: III. Požadavky na rozhodování z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí (platné)
  1. V okrajových částech území hl. města koordinovat vymezování zastavitelných ploch s územními plány přilehlých obcí na území Středočeského kraje s cílem zamezení srůstání zástavby prostorově dosud oddělených sídel.
  12a. V transformačních a rozvojových plochách 411/025/2098, 411/070/2141, 414/083/5821, 411/112/2275 a 411/549/2281 snížit hodnotu koeficientu maximálního zastavění budovami (Zmax).
  22. V lokalitě 268 Újezd u Průhonic snížit koeficient zastavění stavebních bloků (čl. 96 odst. 3) s cílem snížit nadměrné prostorové využití lokality.
  22a. V lokalitách 080 Nové Letňany, 178 Kbeličky, a 633 Lipence-rozvoj snížit koeficient zastavění stavebních bloků (čl. 96 odst. 3) s cílem snížit jejich nadměrné prostorové využití.
  26. Vymezení ostatních lokalit včetně dílčích transformačních a rozvojových ploch a vymezení nových koridorů dopravní a technické infrastruktury obsažených ve výroku návrhu MPP umožnit za podmínek stanovených v oddílu E.2 přílohy č. 7 vyhodnocení SEA.
  27. Pro sledování složkových a kumulativních vlivů uplatňování návrhu MPP na životní prostře-dí budou přednostně použity indikátory definované v kapitole 10 vyhodnocení SEA.

## Slide 28: Děkuji za pozornost 